Checklista vid kontroll av ställningar på arbetsplatsen

Kontroll av ställning/väderskydd och särskilda konstruktioner

Region          	………………………………..…………………………………………………….

Byggherre (beställare) 	……………………………………………………………………………………...

Arbetsplats		………………………………………………………………………………………

Byggföretag		………………………………………………………………………………………

Finns arbetsmiljöplan?				Ja (	Nej (

Finns företagshälsovårdsavtal?				Ja (	Nej (

Ansvarig arbetsledning	….….……………………………………………………………………………….

Namn på Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U)	….………………………………………………

Namn på anslaget skyddsombud                      	….………………………………………………

Personalutrymmen   				Ja (	Nej (

Städas utrymmena varje dag?   			Ja (	Nej (

Våtstädning en gång/vecka?   			Ja (	Nej (

Förekommer rivningsarbeten?			Ja (	Nej (

Finns följande dokumentation på arbetsplatsen?

Ja	Nej

- Plan för uppförande, användning och nedmontering 
av ställning/väderskydd, AFS 2013:4 25§		(	(

- Finns det dimensioneringshandlingar, 
AFS 2013:4 40-44 §§			(	(

- Finns det ritningar och skisser			(	(

- Finns det monteringsinstruktioner	 	(	(

- Finns det riskanalys med åtgärdsplan		(	(

Finns det utbildningsbevis ställningsbyggare

- Finns BYN´s yrkesbevis			(	(

- Finns STIB kompetensbevis			(	(

- Finns lärlings E-bok			(	(

- Finns det allmän utbildning om ställning 		(	(

- Finns det särskild utbildning för ställning	 	(	(

- Finns det tilläggsutbildning om väderskydd		(	(

- Finns det utbildning för särskilda konstruktioner	(	(

Avgränsning och skydd

- Är arbetsplats/ställning avgränsad AFS 2013:4 48§	(	(

- Är arbetsplatsen/ställning skyddad mot särskilda risker,
AFS 2013:4 49§				(	(

Vilken skyddsutrustning används

- Finns det hjälm				(	(

- Finns det skyddsskor			(	(

- Finns det handskar				(	(

- Finns det skyddsglasögon			(	(

- Finns det annan skyddsutrustning		(	(

Vilken skydd mot fall används, AFS 2013:4 52-53§§

- Finns det skyddsräcke			(	(

- Finns det temporärt skyddsräcke		(	(

- Finns det personlig skyddsutrustning		(	(

Vilka åtgärder och hjälpmedel tillämpas för att 
uppnå god ergonomi, AFS 2013:4 54§

- Finns det upplag nära arbetsplatsen		(	(

- Finns teknisk maskinell utrustning vid bygg och 
rivning 				(	(

- Finns det tillträdesled till varje del av ställningen
för ställningsbyggaren			(	(

- Finns nödvändning utrymme på ställningen vid 
bygg och riv				(	(

- Är den allmänna ordningen på arbetsplatsen 
tillfredställande				(	(

Vilka åtgärder vidtas för att säkra underlag och

placering, AFS 2013:4 51§

- Har underlaget för ställning tillräcklig bärighet	(	(

- Är glidning och excentrisk lastöverföring förhindrad	(	(

- Kan ställning uppta krafter från väderskydd		(	(

- Kan infästningspunkter uppta krafter från
ställning/väderskydd			(	(

- Provdragning av förankring är genomförd		(	(

Övrigt att notera?

……………………………………...…………………………………………………………………………………

……………………………………...…………………………………………………………………………………

……………………………………...…………………………………………………………………………………

……………………………………...…………………………………………………………………………………

……………………………………...…………………………………………………………………………………

……………………………………...…………………………………………………………………………………

……………………………………...…………………………………………………………………………………

Problem som ska åtgärdas

……………………………………...…………………………………………………………………………………

……………………………………...…………………………………………………………………………………

……………………………………...…………………………………………………………………………………

……………………………………...…………………………………………………………………………………

……………………………………...…………………………………………………………………………………

……………………………………...…………………………………………………………………………………

……………………………………...…………………………………………………………………………………

Åtgärdas av		………………………………………………………………………………………

Ska vara åtgärdat	201…-….….-….…

Uppföljningsdatum	………………………………………………………………………………………

Justeras

Skyddsombud	……………………………………………...	Datum 201…-….….-….…

Arbetsgivare	……………………………………………...	Datum 201…-….….-….…